Паспорт охотничьего карабина КО-44

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРАБИНЕ 
      
     Карабин КО-44 (карабин образца 1944 года) 
     под патрон 7,62х53-13 предназначен для стрельбы преимущество по 
     крупному зверю в условиях промысловой охоты. 
     Подача патрона в патронник ствола в производится вручную. 
     Запирание патрона в патроннике осуществляется посредством двух боевых выступов боевой личинки и опорных поверхностей ствольной коробки. 
      
      
      
2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
      
     Необходимо соблюдать следующие правила предосторожности при обращении с карабином: 
      
     всегда относиться к карабину как к заряженному; 
     запрещается направлять карабин на человека и домашних животных, опираться на него; 
     взяв карабин в руки, требуется убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике: 
     перед заряжанием карабина необходимо осмотреть канал ствола, 
     канал ствола, должен быть чистым и протертым насухо; 
     не стрелять патронами собственного снаряжения; 
     нельзя открывать затвор после осечки до истечения 5 секунд из-за опасности возможного затяжного выстрела; 
     во избежание производства случайного выстрела во время охоты необходимо следить за тем, чтобы карабин находился на предохранителе, снимать с предохранителя необходимо непосредственно перед выстрелом; 
     при подходе к населенному пункту карабин необходимо разрядить; 
     карабин следует хранить разряженным со спущенным курком; 
     патроны необходимо хранить отдельно от карабина. 
      
      
     Гильза извлекается из патронника выбрасывателем ч выталкивается отражателем при перемещении затвора в заднее положение. 
     Спусковой механизм крепится к ствольной коробке. 
     Масса карабина не более 4 кг. 
      
     ВНИМАНИЕ! 
      
     В дульной части канала ствола на расстоянии ~33 мм от торца имеется конусной штифт для нанесения метки на пуле для пулегильзотеки. 
      
      
      
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
      
     Неполная разборка и сборка карабина 
      
     Карабин разбирается для чистки, смазки и осмотра. Чистку и смазку производят с помощью приданных принадлежностей. Перед неполной разборкой карабина, прежде всего, убедитесь, не заряжен ли карабин, для чего поверните за рукоятку боевую личинку. переместите затвор назад и осмотрите патронник. 
      
     Выньте затвор, для чего нажмите на спусковой крючок, откройте и отделите затвор. Вывинтите и отделите шомпол. Отделите крышку магазинной коробки, для чего нажмите из головку защелки и откройте крышку, сожмите подающий механизм и снимите крышку с шарнирного болта. 
      
     Разборка и сборка затвора 
      
     1. Возьмите затвор в левую руку и, придерживая боевую личинку указательным, а рукоятку большим пальнем, правой руки оттяните курок так, чтобы сосок винтового выступа вышел из зареза, а боевой взвод не выходил из вилки соединительной планки; поверните курок налево и отпустите его. 
      
      
     2. Переложив затвор в правую руку, левой отделите от стебля боевую личинку с соединительной планкой, сдвинув их вперед. 
      
     3. Отделите боевую личинку от соединительной планки. 
      
     4. Отделите курок, для чего поставьте стебель затвора отвесно, уприте, ударник бойком в деревянную подкладку, надавливая левой рукой на рукоятку стебля, сожмите боевую пружину возможно сильнее, правой руной свинтите курок с ударника, постепенно ослабьте давление на рукоятку н выньте ударник с боевой пружиной. 
      
     5. Снимите боевую пружину с ударника. 
      
     Сборка затвора и проверка выхода бойка ударника 
      
     1. Наденьте боевую пружину из ударник. 
      
     2. Вложите ударник с боевой пружиной в канал стебля затвора. 
      
     3. Поставьте стебель затвора отвесно, уприте боек в деревянную подкладку и, нажимая левой рукой на рукоятку стебля затвора, сожмите боевую пружину. 
      
     4. Навинтите курок на ударник н. постепенно, ослабляя давление па рукоятку затвора, осторожно введите винтовой выступ курка в винтовой вырез стебля затвора. 
      
     5. Вырезом отвертки установите прорезь на ударнике против черточек на пуговке курка. 
      
     6. Левой рукой наденьте боевую личинку на трубку соединительной планки и поверните ее направо до отказа. 
      
     7. Правой рукой введите ударник в канал трубки соединительной планки так, чтобы вилка ее вошла в пазы боевого взвода, а сосок боевой личинки - в паз гребня: проверьте вырезом отвертки выход бойка ударника - боек должен проходить в глубокий средний вырез (с цифрой 95) лезвия отвертки и задерживаться и мелком вырезе (с цифрой 75); при недостаточном или излишнем выводе бойка ударника отделите боевую личинку и соединительную планку от стебля затвора и завинтите или вывинтите ударник вырезом лезвия отвертки. 
      
     8. Обхватите указательным и средним пальцами левой руки боевую личинку, а большим пальцем - рукоятку затвора, правой рукой оттяните курок и поверните его направо так, чтобы сосок курка вошел в зарез на стебле затвора. 
      
     ВНИМАНИЕ! 
      
     После чистки тщательно осмотреть канал ствола, не допуская наличия ветоши, пакли и других посторонних предметов, наличие которых может привести к раздутию канала ствола в зоне штифта. 
      
      
      
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
      
     Карабин комплектуется следующим инструментом и принадлежностями

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Шомпол | 1 |
| Протирка | 1 |
| Отвертка | 1 |
| Дульная накладка | 1 |
| Шомпольная муфта | 1 |
| Шпилька | 1 |
| Масленка | 1 |
| Формуляр | 1 |