Паспорт пневматического пистолета МР-651.

1 ВВЕДЕНИЕ 1.1 Приступая к эксплуатации пистолета модульного, внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации пистолета газобаллонного модульного. 1.2 Обозначение деталей и сборочных единиц приведены на рисунках. 1.3 Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 426063, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, Ш "Ижевский механический завод", ОТК. 1.4 В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании. 2 НАЗНАЧЕНИЕ 2.1 Пистолет газобаллонный модульный модели МР-651К предназначен для первоначального обучения стрельбе по неподвижным мишеням и любительской стрельбы пулями "ДЦ", "ДЦ-М" или другими калибра 4,5 мм и пулями сферическими (шариками) 4,4 мм для пневматического оружия. Стрельба ведется при температуре окружающей среды от 283К (+10°С) до 313К (+40°С). 2.2 Изделие с комплектацией -07, -08; -15, -16 может использоваться в варианте винтовки. 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4,5 240х165х35 835х205х45* 12 2 8 23 0,7 1,5* 70 Калибр, мм Габаритные размеры, мм, не более Длина рабочего хода спускового крючка, мм, не более: - при самовзводе - при срыве с боевого взвода Емкость магазина, шт.: для пуль для шариков Масса, кг, не более Скорость полета пуль и шариков, м/с, не менее Примечание - *При использовании изделия в варианте винтовки. Рисунок 1 - Схема механизмов пистолета 1 - кожух ствола; 2 - накопитель; 3 - пружина полаиатсля; 4 - клип: 5 - пружина; 6 - нолаватсль; 7 - .движок; 8 - прокладка ствола; 9 - магазин; 10 - пружина; 11 - шептало; 12 - клапанное устройство; 13 - штифт; 14 - винт; 15 - прицел; 16 - рукоятка; 17 - винт рукоятки; 18 - крышка; 19 - крючок спусковой; 20 - пружина; 21 - шарик; 22 - предохранитель; 23 - винт; 24 - винт; 25 - ствол. 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование Исполнение пистолета МР-651К 776325.007-... Количество Пистолет -00; -02; -03: -05;- -Об; -07; -11 -12; -13; -15; -16 1 Цевье -06; -07; -15; -16 1 Приклад приставной -06; -07; -15; -16 1 Магазин: для пуль -00: -02; -03; -05; -06; -07 -11 -12; -13; -15 -16 1 для. сферических пуль -00; -02: -05; -07 -16 1 Элемент запорный -00; -02; -03; -05; -06; -07 -11 -12; -13; -15 -16 2 Прокладка ствола -00; -02; -03; -05; -06; -07 -11 -12; -13; -15 -16 1 Кольцо -00; -02: -03; -05; -06; -07 -11; -12; -13; -15 -16 5 Кольцо уплотнительн. -00; -02; -03; -05; -06; -07 -11 -12 -13; -15 -16 2 Шомпол -00; -02; -03; -05; -06; -07 -11; -12; -13; -15 -16 1 Отвертка -00; -02; -03; -05; -06; -07 -11; -12; -13; -15 -16 1 Пули "ДЦ" -12; 350 Пули "ДЦ-М" -03; -05; -06; -11; -15 100 Пули сферические -02; -05; -07 -16 200 Баллончики: -02; -03; -05; -06; -07 -12; -15 2 -16 10 Паспорт -00; -02; -03; -05; -06; -07 -11 -12; -13; -15; -16 1 Коробка упаковочная -00; -02; -03; -05; -06 -07 -11; -12; -13; -15; -16 I Футляр или коробка упаковочная -00; -02; -03; -05; -06; -07; -11; -12; -13; -15; -16 1 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 5.1 Схема механизмов пистолета показана на рисунке 1. 5.2 Вылет пули из канала ствола происходит за счет энергии сжатого газа, размещенного в баллончике для бытового сифона. Отсечка порции газа, для придания пуле определенной скорости, происходит за счет работы ударно-спускового механизма. 5.3 Многозарядность пистолета обеспечивается за счет размещения восьми пуль или шариков в отверстиях магазина. Шарики же дополнительно размещаются в накопителе, которые под действием пружины подавателя поступают в отверстия магазина по мере их освобождения в процессе стрельбы. Поворот магазина осуществляется при нажатии на спусковой крючок. 5.4 Спусковой механизм пистолета позволяет производить стрельбу как самовзводом, так и с предварительной постановкой курка на боевой взвод шептала. Спусковой механизм пистолета с присоединенным приставным прикладом позволяет производить стрельбу только самовзводом. 5.5 В конструкции пистолета предусмотрен неавтоматический предохранитель, размещенный на спусковом крючке и блокирующий его, исключая случайный выстрел. 5.6 Конструкция прицельного приспособления позволяет вести корректировку стрельбы по вертикали вращением винта прицела и по горизонтали -перемещением целика по направляющей прицельной планки. 5.7 В зависимости от исполнения пистолет может комплектоваться быстросъемными сборочными единицами: цевьем и приставным прикладом. 5.8 В конструкции приставного приклада предусмотрено зеркальное перископическое устройство, позволяющее вести прицельную стрельбу с использованием прицельного приспособления пистолета. 5.9 Конструкция перископического устройства позволяет вести корректировку визуального обзора по вертикали при помощи регулировочного винта А (рисунок 2). Рисунок 2 - Схема перископического устройства Рисунок 3 - Схема клапанного устройства 1 втулка клапана; 2 - клапан; 3 - элемент запорный; 4 - пружина клапана: 5 - шайба клапана; 6 - фильтр; 7,9- кольцо, 8 - переходник; 10 - игла; 11 - кольцо уплотнительное. 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 6.1 Эксплуатируемый Вами пистолет модульный может представлять опасность для людей при легкомысленном обращении с ним. 6.2 При выборе направления стрельбы необходимо учитывать, что выстрел опасен на дистанции до 100 м. 6.3 Направляйте заряженный пистолет только в сторону мишени. 6.4 При эксплуатации пистолета модульного запрещается: 1) направлять пистолет дульной частью в сторону людей; 2) оставлять и хранить пистолет с заряженными пулями или шариками в магазине и накопителе; 3) разбирать пистолет со вставленным баллончиком, наполненным газом. 6.5 После окончания стрельбы убедитесь в том, что пистолет разряжен. При наличии пуль или шариков в магазине извлеките их, сняв магазин. При наличии шариков в накопителе извлеките их через загрузочное отверстие в накопителе. 6.6 В случае временного прекращения стрельбы поставьте пистолет на предохранитель. Для этого достаточно переместить кнопку предохранителя влево относительно спускового крючка. 7 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 7.1 Удалите смазку из канала ствола и снимите лишнюю смазку с наружных поверхностей пистолета. 7.2 Проверьте работу ударно-спускового механизма. 7.3 При подготовке пистолета к стрельбе необходимо: - снять рукоятку, открутив винт рукоятки; - вставить баллончик, производя его накалывание путем закручивания поджимного винта; - снять магазин, сдвинув движок в крайнее переднее положение. В зависимости от желания стрелка - стрелять пулями или шариками - берется соответствующий магазин. 7.3.1 При стрельбе пулями: - вставить пули в радиальные отверстия магазина (пули вставлять со стороны зубчатки); - поставить магазин на прежнее место. 7.3.2 При стрельбе шариками: - поставить магазин на прежнее место; - переместить подаватель в переднее положение; - через загрузочное отверстие в накопитель вставить до 23 шариков, включая зарядку 8 радиальных отверстий магазина. Отверстия магазина заполнить путем поворота магазина от руки; - освободить подаватель для прижатия загруженных шариков к магазину. 7.4 Пистолет готов к стрельбе. 7.5 Стрельба самовзводом осуществляется простым нажатием на спусковой крючок. 7.6 Стрельба с боевого взвода осуществляется путем предварительной постановки курка на боевой взвод шептала с последующим нажатием на спусковой крючок. 7.7 При комплектации изделия -07;- 08; -15; -16, с возможностью использования изделия в варианте винтовки присоединение цевья и приставного приклада производится следующим образом: - снимите "пистолетную" рукоятку; - поставьте приставной приклад; - вложив ствольную часть пистолета в направляющую цевья, задвиньте ее в цевье до зацепления защелки цевья за скобу пистолета. 7.8 "Винтовочный" вариант готов к стрельбе. 7.9 При эксплуатации пистолета строго соблюдайте правила, изложенные в разделе "Указания мер безопасности". 8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8.1 Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание пистолета повышает срок службы и гарантирует надежную работу. Не следует, если нет необходимости, производить полную разборку пистолета. 8.2 Применяйте для стрельбы только пули и шарики, указанные в разделе "Назначение". 8.3 Неполную разборку пистолета следует производить в следующем порядке (рисунок 1): 1) отвернуть винт 17, снять рукоятку 16; 2) отвернуть винт 24, отделить кожух ствола 1 с накопителем 2, снять клин 4, отделить ствол 25, пружину 5, движок 7, магазин 9, извлечь прокладку ствола 8, отделить от кожуха ствола 1 накопитель 2, извлечь из накопителя пружину подавателя 3 с подавателем 6; 3) отвернуть винт 14, снять прицел 15; 4) отвернуть винты 23, отделить крышку 18, снять шептало 11 с пружиной 10, снять спусковой крючок 19с пружиной 20, шариком 21 и предохранителем 22. 8.4 Сборку пистолета производить в обратном порядке. 8.5 Через каждые 500-1000 выстрелов подтягивать винты крепления крышки и кожуха ствола. 8.6 В случае застревания пули или шарика в стволе протолкните их шомполом через дульную часть обратно в магазин (при использовании пистолета с цевьем, предварительно снимите его). 8.7 Через каждые 1500-2000 выстрелов производите смазку спускового механизма. Чистку канала ствола производить через каждые 500-1000 выстрелов. 8.8 Для чистки и смазки деталей пистолета рекомендуется использовать чистую ветошь или марлю, ружейную смазку РЖ ТУ 38-1011315-90. 8.9 В целях обеспечения долговечности уплотнительных элементов не рекомендуется производить снятие с пистолета баллончика, наполненного газом. 8.10 Для замены вышедшего из строя элемента запорного 3 (рисунок 3), который является уплотнением клапана, необходимо выбить штифт 13 (рисунок 1) и снять клапанное устройство 12. Отвернуть втулку клапана 1 (рисунок 3) от переходника 8, снять клапан 2 с пружиной 4 и аккуратно извлечь элемент запорный из втулки клапана. После установки нового уплотнения провести сборку в обратном порядке. 8.11 Перед эксплуатацией пистолет следует привести к нормальному бою, т.е. отрегулировать прицельное приспособление. Эту работу рекомендуется проводить в следующем порядке (рисунок 4): Рисунок 4 - Схема настройки прицельного приспособления 1) определить дистанцию, на которой Вы наиболее часто собираетесь стрелять (не более 10м); 2) на листе бумаги изобразить мишень - черный круг Б диаметром 60 мм, закрепить его на деревянном щите или на другом предмете, который хорошо улавливает пули; 3) подготовить пистолет к стрельбе, прицелиться (рисунок 4) и произвести несколько выстрелов по мишени с выбранной Вами дистанции; 4) регулировку прицела в горизонтальной и вертикальной плоскости рекомендуется производить следующим образом; - ослабить винт крепления целика В; сместить целик Г вправо (если пробоины находятся левее черного круга мишени) или влево (если пробоины находятся правее черного круга мишени); закрепить целик винтом; - поворотом регулировочного винта прицела поднять прицел 15 (рисунок 1) (если пробоины находятся под черным кругом мишени) или опустить (если пробоины находятся над черным кругом мишени). 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Пистолет газобаллонный модульный модели МР-651 К © _______________ соответствует ТУ 7184-022-07514647-96, криминалистическим требованиям.